纯小白教程，如有错漏，欢迎各位斧正。

闲话少说，进入正题。到官网下载Ubuntu 16.04 LTS链接如下：

http://www.ubuntu.org.cn/download/desktop

鼠标右键-打开终端-输入：ip addr 获取本机ip，用于连接Putty，打开Putty输入ip，登陆后输入用户名、密码（密码不显示）。

安装编译所需环境

输入sudo apt-get update，输入密码(用户密码，非root密码)。

输入sudo apt-get install build-essential asciidoc binutils bzip2 gawk gettext git libncurses5-dev libz-dev patch unzip zlib1g-dev lib32gcc1 libc6-dev-i386 subversion flex uglifyjs git-core gcc-multilib p7zip p7zip-full msmtp libssl-dev texinfo

下载源码：git clone https://github.com/coolsnowwolf/lede.git

输入：cd lede

输入：./scripts/feeds update -a

输入：./scripts/feeds install -a

之后的操作建议在虚拟机下完成，个人编译的时候出现过Putty断开而导致编译失败的问题，编译时*为编译入系统，M为编译为ipk。

鼠标右键-打开终端（建议最大化终端）

输入：cd lede

输入：make menuconfig 出现如图所示界面配置.config文件（以X86为例配置）。

Target System —— 选择路由芯片

Subtarget —— 选择flash版本

Target Images —— 一般不用动（x86可以在此配置img大小）

Global build settings —— 一般不用动

Base system —— 基本系统设置，一般不用动。

Administration Boot Loaders Development Extra packages —— 不明白干什么用的，一般不动，知道的人欢迎告诉我。

Firmware —— 固件？不太清楚，一般不动。

Fonts —— 貌似是字体文件，一般不动。

Kernel modules —— 内核相关模块，建议添加utf8支持。具体操作入下：

Kernel modules —— Native Language Support ——  kmod-nls-utf8

如果是x86构架，在Kernel modules下选择对应的网卡、声卡、USB网卡驱动。具体操作入下：

Kernel modules —— Network Devices 选择对应的网卡驱动。

Kernel modules —— Sound Support 选择对应的声卡驱动，板载声卡一般选择kmod-sound-hda-core下的项目，usb声卡选择kmod-usb-audio。

Kernel modules —— USB Support  选择USB相关驱动，可以添加usb网卡等的驱动。在kmod-usb-net下选择对应的网卡型号，并选择kmod-usb-net-cdc-ether，其他的项目根据需要选择，需要一定的英文基础，我这里就不一一翻译了。

Kernel modules —— Wireless Drivers 选择wifi相关驱动。

Languages —— PHP、JAVA等语言，一般不动。

Libraries —— 运行库，根据需求选择，一般不动。

LuCI —— luci-app选择，选择Luci后会自动选择对应插件，需要安装哪些ipk都在这里选择。

LuCI —— Collections Themes Protocols Libraries Freifunk 基本不需要改动。

LuCI —— Modules —— Translations 在此选择语言：Chinese (zh-cn)

LuCI —— Applications 选择需要安装的ipk。

Mail —— 一般不需要动。

Multimedia —— 多媒体组件，按需选择，也可以后期opkg安装。

Network —— 网络相关组件，按需选择，一般不需要改动，需要6in4或者6to4的都在这里选择，aria2的相关配置也在这里的File Transfer栏目下，Aria2 Configuration下选择支持的协议。

Sound  —— 声卡相关组件，按需选择，也可以后期opkg安装。

Utilities —— package 目录下的相关ipk选择，按需选择，一般不需要改动。

Xorg —— 不清楚，一般不需要改动。

配置完成后选择Save —— ok —— Exit

回到配置面板后选择Exit，退出。

输入：make -j8 V=s 开始编译。

编译完成后进入/home/XX(你的用户名)/lede/bin/targets/……(对应芯片/flash)目录下，例如我的用户名是le，编译x86_64版本，具体路径为/home/le/lede/bin/targets/x86/64，在此目录下就是我们编译好得固件，x86_64固件为img，所以固件为lede-x86-64-combined-squashfs.img。至此，编译结束，刷入相关固件。